## Slide 1: TEP Charakteristika ATmega
č.2

## Slide 2: TEP
Téma Charakteristika ATmega
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3: Charakteristika ATmega
Charakteristika
Harvardská architektura s oddělenou paměti programu a dat
Procesor typu RISC

## Slide 4: Architektura CISC a RISC
CISC
Complex Instruction Set Computer
Instrukční sada obsahuje velmi široký okruh instrukcí
Instrukce mají proměnlivou délku slova
Vykonávání instrukce trvá různou dobu

## Slide 5
RISC
Reduced Instruction Set Computer
Instrukční sada je zúžena; potřebné instrukce se vykonávají programově
Instrukce mají konstantní délku slova
Vykonávání instrukce trvá stejnou dobu
Registry jsou univerzální
Procesory CISC a RISC

## Slide 6
Architektura AVR

## Slide 7
Paměť
Paměť programu typu flash
Paměť dat typu SRAM pro registry I/O a data
EEPROM pro ukládání dat

## Slide 8
Funkční bloky
Časovač – odměřuje časové intervaly, čítá impulzy, generuje signály PWM (šířková modulace)
A/D převodník – převádí analogovou veličinu na digitální
Analogový komparátor – porovnává analogové vstupy
UART – přijímač a vysílač sériového kanálu
Watchdog – hlídání běhu programu

## Slide 9
Funkční bloky
ISP - programování flash paměti v systému
SPI - sériové rozhraní přídavných zařízení
I/O - vstup výstupní porty
RTC - hodiny reálného času

## Slide 10: Kontrolní úkoly
Jakou architekturu používají mikropočítače AVR?
Jaké funkční bloky obsahuje mikropočítač AVR?
