## Slide 1: TEP Instrukční soubor
č.9

## Slide 2: TEP
Téma Assembler AVR
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3: AVR instrukční soubor
Nová kapitola

## Slide 4: Instrukční soubor
Přesunové
Aritmetické
Logické a bitové
Řízení programu

## Slide 5: Přesunové instrukce
Registr  registr
MOV, MOVW
Registr  RAM
LDI, LDS, LD, LDD
Registr  RAM
STS, ST, STD
Registr  Registr I/O
IN, OUT
Registr  paměť programu
LPM
Zásobník
PUSH,POP

## Slide 6: Registr  registr
MOV R1,R0
Přesuň registr R0 do R1
Přesuň registr R1 do R17 a R0 do R16
MOVW R17:R16,R1:R0
1
2

## Slide 7: Registr  RAM
LDI R16,127
Naplň registr R16 číslem 127
LDS R19,0x200
Načti hodnotu adresy 0x200 do registru R19 (přímá adresace)
3
4

## Slide 8: Registr  RAM
LDI XL,0x01 LDI XH,0x03
LD R19,X
Načti hodnotu adresy (0x0301), která je v registru X, do registru R19 (nepřímá adresace)
Po načtení inkrementuj registr X
LD R19,X+
5
6

## Slide 9: Registr  RAM
STS 0x200,R19
Ulož obsah registru R19 na adresu 0x200 (přímá adresace)
7

## Slide 10: Registr  Registr I/O
OUT PORTA,R19
Zapiš do registru PORTA obsah registru R19
IN R19,PINF
Přečti hodnotu z registru PINF do registru R19
9
10

## Slide 11: Registr  paměť programu
LDI ZL,LOW(TAB*2)
LDI ZH,HIGH(TAB*2)
LPM R2,Z
…
TAB: .DB 1,2,3,4
Přečti hodnotu z tabulky, která je součástí paměti programu (na adrese TAB) do registru R2
11

## Slide 12: Zásobník
PUSH R12
POP R12
Ulož registr R12 do zásobníku;
Obnov registr R12 ze zásobníku
12

## Slide 13: Kontrolní úkoly
Jakou instrukci použijeme pro přesun dat mezi registry?
Jakou instrukce použijeme pro zápis do paměti SRAM přímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti SRAM nepřímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro zápisu do I/O registru?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti programu?


## Slide 14: Aritmetické instrukce
8 bitové sčítání, odčítání
ADD, ADC, SUB, SUBI, SBC, SBCI
16 bitové sčítání, odčítání
ADIW, SBIW
8 bitové násobení
MUL, MULS, MULSU, FMUL, FMULS, FMULSU
Nulování, nastavení, doplněk
SER, CLR, COM, NEG

## Slide 15: Logické a bitové instrukce
Logické
AND, ANDI, OR, ORI, EOR, SBR, CBR
Bitové
LSL, LSR, ROR, ROL, ASR, SWAP…
SREG
BSET, BCLR …
Bity v I/O
SBI, CBI

## Slide 16: Logické instrukce
IN R16,PORTK
ORI R16,0b00001000
OUT PORTK,R16
Nastav bit 3 v I/O registru PORTK
12
IN R16,PORTK
ANDI R16,0b11111110
OUT PORTK,R16
Nuluj bit 0 v I/O registru PORTK
13
Notes: Nastav
PORTK – 01010001
MASKA OR 00001000
01011001
Nuluj
PORTK – 01011111
MASKA AND 11111110
01011110

## Slide 17: Bity v I/O
SBI PORTA,0
Nastav bit 0 v I/O registru PORTA
14
CBI DDRB,7
Nuluj bit 7 v I/O registru DDRB
15

## Slide 18: Kontrolní úkoly
Jakou instrukci použijeme pro přesun dat mezi registry?
Jakou instrukce použijeme pro zápis do paměti SRAM přímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti SRAM nepřímou adresací?
Jakou instrukce použijeme pro zápisu do I/O registru?
Jakou instrukce použijeme pro čtení z paměti programu?


## Slide 19: Kontrolní úkoly
Chceme vynulovat 3. bit v registru R20. Jakou nastavíme masku a jakou logickou operaci toto provedeme?


## Slide 20: Instrukce řízení programu
                Skoky
                Nepodmíněné (Jump)
                RJMP, JMP, IJMP
                Podmíněné (Branch)
                BRNE, BREQ, BRxx…
Přeskoky (Skip)
SBIC, SBIS, SBRC, SBRS
Podprogramy (Subroutine)
RCALL, RET, RETI…

## Slide 21: Nepodmíněný skok
OPAKUJ:
…
…
RJMP OPAKUJ
Program pokračuje na adrese návěští (modifikuje se čítač programu PC)

## Slide 22: Podmíněný skok
OPAKUJ:
CPI R1,25
BREQ OPAKUJ
NOP
NOP
Podmínku vyhodnotíme instrukcí CPI, která nastaví podmínkový registr SREG a volbou vhodného typu skoku program pokračuje na adrese návěští (modifikuje se čítač programu PC), jinak se provede další instrukce.

## Slide 23: Přeskok
SBRC R1,3
RJMP OPAKUJ
NOP
NOP
Podmínku vyhodnotíme instrukcí typu SKIP, pokud je podmínka vyhodnocena TRUE přeskočíme následující instrukci, jinak pokračuje další instrukcí.

## Slide 24: Podprogram
RCALL ROUT1
NOP
…
ROUT1:
…
RET
Program pokračuje na návěští ROUT1. Do zásobníku (SP) se zapíše návratová adresa. Podprogram musí končit instrukcí RET, která vyzvedne návratovou adresu ze zásobníku a modifikuje čítač programu PC.

## Slide 25: Kontrolní úkoly
Instrukce ADD R1, R0; obsah registru R1=0b11110000, R0=0b10101111.
Jaký bude obsah registrů R0, R1 a příznaku C po vykonání instrukce?
Instrukce LD R1,X+; X=0x305; SRAM(0x305)=124.
Jaký bude obsah R1, X, SRAM(0x305) po vykonání instrukce?
Instrukce INC R1; R1=0xFF.
Jaký bude obsah registru R1 po vykonání instrukce?
