## Slide 1: TEP Přerušení s časovačem
č.17

## Slide 2: TEP
Téma Přerušení s časovačem
Předmět TEP
Autor Juránek Leoš Ing.

## Slide 3: Přerušení s časovačem
.EQU CAS0_SETUP = 120 ;Nastavení masky
.ORG 0x0000
RJMP RESET
.ORG 0x0006
RJMP CAS0
.ORG 0x0010
RESET: LDI R16,LOW(RAMEND) ;Nastavení zásobníku
OUT SPL,R16
;INICIALIZACE PORTŮ
LDI R16,0B00000001;Inicializace portu B
OUT DDRB,R16
;INICIALIZACE ČASOVAČE
LDI R16,(2<<WGM00) ;NASTAVENÍ MÓDU ČÍTAČE/ČASOVAČE - WGM=2...CTC MODE
OUT TCCR0A, R16 ;TCCR0A - MÓD ČÍTAČE/ČASOVAČE, NASTAVENÍ I/O PINU OCA0
LDI R16, (1<<CS00) ;NASTAVENÍ ČASOVÉ ZÁKLADNY - CS0=0...F=1MHZ
OUT TCCR0B, R16 ;TCCR0B - CS00,CS01,CS02 DEFINUJÍ ČASOVOU ZÁKLADNU
LDI R16, CAS0_SETUP ;HODNOTA KTERÁ DEFINUJE PERIODU PŘERUŠENÍ
OUT OCR0A, R16 ;0CR0A SE POROVNÁVÁ S TCNT0 – PŘI ROVNOSTI DOJDE K PŘERUŠENÍ
//INR16, TIMSK0;ULOŽENÍ PŘEDEFINOVANÝCH POVOLENÍ PŘERUŠENÍ ČÍTAČE 0
ORI R16, (1<<OCIE0A) ;NASTAVENÍ POVOLENÍ PŘERUŠENÍ PRO ČÍTAČ 0
//OUTTIMSK0, R16;POVOLENÍ PŘERUŠENÍ:1)SHODA A 2)PŘETEČENÍ 3)SHODA B
SEI ;GLOBÁLNÍ PŘERUŠENÍ
;POČÁTEČNÍ HODNOTY
CLR R16 ;VYMAZÁNÍ PORTU B
OUT PORTB,R16
;HLAVNÍ PROGRAM
OPAKUJ:
RJMP OPAKUJ

## Slide 4
;PODPORGRAM
CAS0:
SBIS PINB,0 ; POKUD JE PIN PB0 V NULE BUDEME HO NASTAVOVAT DO LOG 1
RJMP NASTAV ;NASTAVENÍ PINU PB0 DO STAVU LOG 1
SBIC PINB,0 ;POKUD JE PIN PB0 NASTAVEN, BUDEME HO NULOVAT
CBI PORTB,0 ;NASTAVENÍ "LOG 0" NA PINU PB0
RJMP KONEC ;OPUŠTĚNÍ PODPROGRAMU
NASTAV:
SBI PORTB,0 ;NASTAVENÍ "LOG 1" NA PINU PB0
KONEC:
RETI ;NÁVRAT Z PŘERUŠENÍ