## Slide 1: ČESKÁ REPUBLIKA
Zdroje nerostných surovin

## Slide 2: Nerostné suroviny
ČR má omezené a nerovnoměrně rozložené zásoby
Nerostné bohatství závisí na geologické stavbě území
Těžba nerostných surovin se řídí zákonem – tzv. horní zákon č. 44/1988 Sb.
O ochraně a využití nerostného bohatství
Chráněné ložiskové území a dobývací prostory

## Slide 3: Historie těžby NS na našem území
Ve středověku – tzv. horní města (Kutná Hora, Příbram, Stříbro, Jáchymov, Zlaté Hory)
Rozvoj těžby energetických surovin s rozvojem průmyslu – bohužel obrovský dopad na krajinu – degradace území
60.-90.léta – surovinová politika státu

## Slide 4: Dobývací prostory
Celková plocha: 1 546,7 km2 více než 100 dobývacích prostorů
!!! největší: DP Trojanovice (63,2 km2) - stanoven 1989 na Novojičínsku (černé uhlí)

## Slide 5: Nerostné suroviny
Obecně se dělí na:
  Paliva a energetické suroviny
  Rudy
  Nerudy
  Stavební suroviny

## Slide 6: Paliva
ČR má jen omezené zásoby paliv (jsme závislí na dovozu ropy i zemního plynu)
  Ropovody: Družba, Ingolstad, Adria
  Plynovody: hustá síť na celém území (2460 km) – např. GAZELA, OPAL, Mozart, Stork

## Slide 7: Ropovod Družba
  začíná v Rusku (Samara) – JV část evropské části (ale je defacto sběrným kanálem ropy, která se těží na Sibiři, Uralu i v dnešním Kazachstánu
  Prochází Běloruskem – u města Mozyr se rozvětvuje na severní větev – ta pokračuje do Polska a Německa a na jižní větev – Ukrajina, SR, ČR
  končí v ČR – Nelahozeves, kde je centrální uložiště ropy pro celou ČR
Denně protečou celým ropovodem až 2 miliony barelů ropy (v ČR je potrubí o průměru 528 mm, celková délka na našem území 357 km, ale někde jsou zdvojení a odbočky, ropa proudí rychlostí 1- 1,4 m.s-1)

## Slide 8: Ropovod Ingolstad (IKL nebo také MERO)
Vybudován v 90.letech z důvodu, aby nebyla ČR závislá na dodávkách ropy pouze z Ruska
Dodává ropu dováženou z Perského zálivu
Začíná v Vohburg an der Donau (původně plán Ingolstad)
Končí v Kralupech nad Vltavou – respektive v Nelahozevsi, kde je již zmiňované centrální uložiště ropy pro ČR
Potrubí má průměr 70 cm
Ropa se zde dostává z přístavu Terst (propojka tzv. TAL ropovodu – transalpský)
Ropovod prochází i pod řekami (např. pod Dunajem)

## Slide 9: Ropovod Adria
Byl vybudován pro dodávky ropy, dovážené z Perského zálivu přes přístavy u Jaderského moře – např chorvatský přístav Omišalj
Byl určitou alternativou i pro ČR, ale dnes zásobuje výhradně Slovinsko, Srbsko, Černou Horu, Maďarsko a Slovensko
Je propojen s ropovodem Družba (teoreticky jsme tedy schopni kupovat ropu i z Adrie

## Slide 10: Ropa
Vídeňsko-moravská ropoplynonosná oblast
- hloubky do 2,8 km
- nejproduktivnější: pískovce bádenu
- ložisko Hrušky - většina vytěžena (zásobník plynu)
moravská část karpatské čelní předhlubně
- ložisko Uhřice a Kloboučky (Ždánice)
roční těžba: 350 tis.m3 ropy (175 kilotun) a dováží se cca 7000 kilotun)

## Slide 11: Zemní plyn
Doprovází ložiska ropy – Vídeňská pánev – Dolní Dunajovice, Kostelany
Významné zásoby na Severní Moravě – okolí Příbora, FM až Český Těšín – Žukov, Bruzovice
Hornoslezská pánev – souvisí se zdroji černého uhlí – proces odčerpávání metanu z hornin – tzv. degazace – tento plyn byl využíván v teplárnách a koksárenském průmyslu – Nová huť
Ložiska v Trojanovicích

## Slide 12: Černé uhlí
Hlavní ložiska:
  Hornoslezská pánev – Ostravská pánev– Ostravsko – Karvinský revír (plocha pánve rozdělena tektonicky tzv. Orlovskou poruchou)
    Na území ČR jen 15% této pánve, 85% v Polsku
    doly: ČSM-Stonava (Karviná); ČS. Armády (Karviná); Darkov (Karviná); Lazy (Orlová); Paskov (FM), Frenštát p.R - uhlonosný karbon pod miocénem (3H) a beskydskými příkrovy - uhlí by se dobývalo z hloubek 800-1300 m
?

## Slide 13: Další ložiska černého uhlí
Kladensko – rakovnická oblast
  Ložiska – Slaný, Mšensko, důl Tuchlovice, důl Schoeller
  Těžba po 227 letech ukončena v roce 2002
Žacléřsko-svatoňovický revír
Rosicko - oslavanský
Plzeňská pánev

## Slide 14: Hnědé uhlí
největší hnědouhelné pánve: v tektonickém prolomu Podkrušnohoří
celková rozloha uhlonosné sedimentace: 1900 km2
sloje - střední miocén (3H)
pánve: Severočeská
- část chomutovská, mostecká (hloubka povrchového dobývání 150 m), teplická (těžba skončila 1997)
Sokolovská (Z od Karlových Varů)
Chebská (1 mld tun zásob)
Žitavská pánev

## Slide 15: Hnědé uhlí
Těží se již od 18.století – povrchová těžba – mělké lomy
V severních Čechách vznik tzv. měsíční krajiny

## Slide 16: Lignit
Je druh méně kvalitního hnědého uhlí, které se používá výhradně jako palivo v teplárnách
Naleziště lignitu v okolí Břeclavi – Mikulčice – důl Mír (severní okraj Vídeňské pánve), Ratiškovice, Šardice, Hovorany, Kyjov, Dubňany
Lignitová sloj – Kyjovská sloj a Dubňanská sloj
Těžba byla ukončena (podnik v roce 2010 byl prodán společnosti UVR Mníšek pod Brdy a.s.
Odbytištěm lignitu byla elektrárna v Hodoníně a dříve Baťova teplárna v Otrokovicích – jeden z důvodů budování tzv. Baťova plavebního kanálu

## Slide 17: Rudy
Těžba rud na našem území má dlouho historii
  Od 9.století – těžba zlata a stříbra
  Po roce 1989 - postupný útlum těžby
  Nejvýznamnější ej těžba – Fe-rudy, rudy olova, mědi a manganu

## Slide 18: Železná ruda (Fe ruda)
Hlavně sedimentární ložiska – mořské usazeniny v oblasti Barrandienu
Ložiska vzniklá podmořskou vulkanickou činností – ložisko Medlov u Uničova – zde se těžilo od třicetileté války do roku 1965 (jámy Barbora a Větrní)
Ložiska magnetitu – Měděnec a Přísečnice u Chomutova
Méně kvalitní Fe-rudou je limonit – i v okolí Frenštátu p.R
Většinu rudy však dovážíme z Ukrajiny a Ruska

## Slide 19: Rudy manganu
Železné hory – Chvaletice až Sovolusky (okres Pardubice)
Dovoz do ČR – z Nizozemí, Ukrajiny a JARu

## Slide 20: Rudy mědi – hlavně chalkopyrit
Zlatohorský rudní revír
Ložisko Tisová u Kraslic (Krušné hory)
Dovoz do ČR z Polska, Německa a Rakouska

## Slide 21: Rudy olova – hlavně galenit
Z ložisek tzv. polymetalických rud (příměsi Zn, Ag) – Příbram, Kutná Hora, Stříbro
Jihlavsko, havlíčskobrodsko
Harrachov
Severní Morava – Horní Benešov, Horní Město, Zlaté hory

## Slide 22: Rudy zinku – hlavně sfalerit
Opět součástí polymetalických rud - Příbram, Kutná Hora, Stříbro, Severní Morava – Horní Benešov, Horní Město, Zlaté hory
Dovoz do ČR – Polsko, Německo

## Slide 23: Rudy cínu – hlavní rudou kasiterit (cínovec)
Krušné hory – Cínovec, Krupka, Rolava, Přebuz, Horní Slavkov, Zlatý Kopec u Božího Daru
Nové Město pod Smrkem
Ložiska vytěžena
Dovoz z Číny a Indonésie

## Slide 24: Stříbro
Rozvoj horních měst ve středověku – Stříbro, Příbram, Kutná Hora
Nízký Jeseník – Horní Město, Oskava, Ruda u Rýmařova, Zlaté hory
Železné hory

## Slide 25: Zlato
Primární a sekundární ložiska (rýžování)
Jílové u Prahy
Mokrsko
Čelina
Zlaté Hory
Kašperské Hory

## Slide 26: Uran – hlavně smolinec (uraninit)
Z historického hlediska těžba – Jáchymov, Příbram
Stráž pod Ralskem
Rožná a Dolní Rožinka
Na ložiscích od roku 2005 ukončená činnost
Státní podnik DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem

## Slide 27: Nerudní suroviny
významné: vápence, kaolín, jíly, přírodní písky
vývozní komodity
časté střety zájmů (MŽP x těžařské společnosti)
velké objemy a tím vysoké náklady na přepravu  těžba v blízkosti místa spotřeby

## Slide 28: Fluorit
Krušné hory
Harrachov
Železné hory
Harrachov
Baryt

## Slide 29: Grafit = tuha – modifikace uhlíku
Vzniká regionální metamorfozou
Český Krumlov, Velké Vrbno, Bližná u Černé v Pošumaví, Koloděje nad Lužnicí, Staré Město pod Sněžníkem, Velké Tresné u Žďáru nad Sázavou

## Slide 30: Drahokamy, polodrahokamy
České granáty (pyrop)
  Vestřev v Podkrkonoší
  Podsedlice (České středohoří)
  Ločenice (Novohradské podhůří)
Vltavíny (tektity) – Střední a Jižní Čechy

## Slide 31: Kaolín
Vzniká zvětráváním živců
Povrchová těžba
Ložiska:
  Karlovarsko - kvalitní kaolín pro výrobu porcelánu
  Kadaňsko
  Podbořansko
  Plzeňsko
  Znojemsko
  Chebská pánev
  Třeboňská pánev

## Slide 32: Stavební suroviny
Někdy nebývají zařazovány do nerostných surovin
Těžba vápence
  Největší lom – Čertovy schody u Berouna
  Okolí Olomouce
  Kotouč Štramberk
  Okolí Brna
Štěrkopisky
  Česká křídová tabule
  Celorepublikové rozmístění